电子触点润滑防锈剂

特力LY-9205（SM-9001）

| 特 点 | 1）防止银镀层的表面氧化、腐蚀或变色； 2）能满足各种不同的环境试验要求； 3）有良好的润滑效果； 4）减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 5）降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 6）能在常温下、短时间内浸涂，使用方便； 7）一液型，操作简单。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀银产品表面的防腐、润滑。(镀银防变色剂) |
| 外 观 | 无色透明低粘度液体 |
| 比 重 | 1.32（15/4℃） |
| 粘 度 | @20℃ 1.0cst |
| 流 动 点 | -40℃ |
| 引 火 点 | 无 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 工作温度 | （-80～+100）℃ |
| 涂敷温度 | 室温 |
| 使用方法 | 浸涂时间 2～3秒 干燥方法 110℃以下的热风干燥 |
| 主要成份 | （主要成份） 特殊有机化合物 （溶 剂） 三氯乙烷、二氯甲烷 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | 5Kg/铁桶 |