# 铸造工业用新型材料───TETRA(株)技术制造

# 湿砂型用防烧结剂

# 特力SSTL－01C

| 特 长 | 1)．能消除烧结、粘砂等不良缺陷; 2)．特别对烧结不良有显著效果; |
| --- | --- |
|  | 3)．水溶性产品, 对改善环境有利; 4)．虽是水溶性产品, 但不需烘干, 使用方便。 |
| 性 状 | 外 观: 黑色液体 |
|  | 比 重(15/4℃): 1.1～1.2 引火点(性): 无(水溶性) |
| 用 途 | 湿砂造型用防烧结剂 |
| 使用方法 | 使用前请充分搅拌均匀: 1)．原液使用,无需稀释; 2)．用喷枪喷涂到砂型表面,表面呈黑灰色; （喷涂量根据具体情况确定） 3)．喷涂时可根据具体情况全部喷涂或局部喷涂; 4)．使用具有搅拌、喷涂功能的喷枪效果更佳。 |
| 成 份 | 矿物粉体、无机盐、水溶性树脂、表面活性剂、水 |
| 注意事项 | 1)．根据需要使用场所应保持良好的换气; 2)．请不要使用于人体。 |
| 包 装 | 15KG/铁桶 |